Mtk6235 平台环境的搭建

1.所需的软件：

ADS12_update_842.exe

ActivePerl-5.8.8.820或者更高版本

Source Insight 3.5

VC++ 6.0

注：如果你以前使用过Mtk6225，你只需升级你的ActivePerl到5.8.8.820版本

2.注意：如果安装 ADS 时，改变了默认安装路径，需要修改源码中的设置。make\Option.mak
----------------------------------

ifeq ($(strip $(COMPILER)),ADS)
DIR_ARM = c:\progra~1\arm\adsv1_2 # 修改这里
DIR_ARM := $(strip $(DIR_ARM)) DIR_TOOL = $(DIR_ARM)\bin
DIR_ARMLIB = $(DIR_ARM)\lib
DIR_ARMINC = $(DIR_ARM)\include
endif

3.编译相关的工具包：

拷贝 MinGW、 MSYS 两个目录到Tools 目录下，

拷贝 make.exe 到 Tools 目录下。

拷贝 7za.exe 到\plutommi\Customer\ResGenerator 目录下。

如果已存在则不需要copy上面的文件到相应的文件件

tools\chk_env 验证是否编译环境是否好了。

4.Make 命令与mtk6225 一样，也就是编译命令符不变。

6235进行编译时所需要的时间更长，一般的机器大约需要两个小时。

.开始编译，如下图所示：

5.MTK编译分资源的编译和代码的编译：

<1>. 资源的编译：

1）在如下的修改情况下，需要重编译资源：

a.  修改了..plutommi\Customer\CustResource\PLUTO_MMI\目录下的文件如字库文件  (FontRes.c、L_**.h文件)、MMI配置文件(MMI_featuresPLUTO.h)、字符串资源文件 (Ref_list.txt)等；

b.  修改了..plutommi\Customer\CustResource\PLUTO_MMI\Res_MMI目录下的文件，这个目 录下的文件都是Res_*.*文件，是各个AP或模块的资源配置文件，包含菜单、图片、  字符串资源的配置；

注意： Cust*.*文件是资源编译生成的，不能手动修改。

2). 编译方法：

进入..\plutommi\Customer目录，执行remakeResource.bat批处理文件。 编译成功会生成一些Cust*.*文件在\plutommi\Customer\CustResource目录下，编译代码时再编译这些文件；

编译失败到build目录下查看log文件 res_gen.txt，可看到出错信息。

3). 当我们改变了资源，想在PC模拟上看到修改效果时，也需要先执行如上的资源编译命令，

再在VC环境下build一下资源，就可以看到效果了。

<2>.  代码的编译：

有如下的编译命令：

make custom=xxx gprs new

make custom=xxx gprs update

make custom=xxx gprs remake

make custom=xxx gprs clean

这些编译命令可以做成批处理文件build.bat，我们输入相应的选项就可。

编译成功后，在build目录下生成所有的.obj，编译信息log文件、下载.bin文件等；编译失败时，到build目录下查看相应的log文件，可看到出错信息。

<3>.Make命令中的几个关键字解释如下：

1). xxx，Project名，对应make目录下的xxx_GPRS.mak文件；

2) 最后一个关键字：

a.  new:

不管资源、代码是否有改变，全部重编；

b.  update:

扫描资源、代码的改变，有改变的重编，无改变的不编；

c.  remake:

不扫描资源，只扫描代码的改变，有改变的重编，资源和无改变的代码不编；

d.  clean:

清除build目录下的所有内容，保留目录结构。

注：在编译时，关键字custom=xxx和gprs 是可以省略不写的，但是你的工程包中要有make.ini配置文件，此文件内容：

plat =

custom = NEOTEL35_08B_GEMINI

project = gprs

这样就不必每次输入那么多命令符，也避免一些不必要的错误。

.成功编译，如下图所示：

6．经过编译：

- 1. 目标文件：
生成的目标文件为.bin 文件，位于 ..\build 目录下面，build 目录为生成的一个目录。

- 2. Log 文件：
Log 文件同.bin 文件一样，也是位于 build 目录下，如果编译出错，可以在命令行中看到出错的模块，然后到 build 目录下找对应的 log 文件。

- 3. 仿真环境：
它的PC_Simulator仿真模拟器是在..\MoDIS文件中，而且需要再次用对应的命令生成，具体命令如下：

7.Modis PC仿真， 要进行如下操作:(假设工程路径为D:\X)
第一步：在如下目录中D:\X
执行  make NEOTEL35_08B_GEMINI GPRS gen_modis

如图所示：

第二步：再切换到 D:\X
执行  make NEOTEL35_08B_GEMINI GPRS codegen_modis

如图所示：

第三步：开始使用Modis仿真--运行D:\X\modis\Modis.dsw，编译工程；

第四步：启动Modis－>开机->Tools->Luanch Catcher&NS,这样就可以进行模拟操作并从catcher中得到日志；

注：老版本的Catcher下出现NS不能控制的情况。

8.打开仿真器看效果，操作如下：

a.VC编译通过后，运行—>boot—>power on.如下图所示：

b.从这里可以看到仿真器是不可以通过 这里关闭的，关闭时可通过file—>exit进行操作.

9.烧录工具要用相对较新的版本：

Flash_tools v3.0908版本；

烧录方式与MTK6225大同小异，

具体操作步骤请参考《Flash_tools MT35烧录》