# P 1 3 2 2

智能无线采控模块

GPRS

208MHz-32Bit ARM9

# 硬件设计文档

Revision V0.1

# 申 明

此文档为P1322智能无线采控模块的硬件说明文档，客户可以参考此文档设计电路。

本文档不能完全准确反应P1322的所有硬件特性，本公司也不能保证本文档所描述的信息准确无误，请在使用时按实际情况使用，有若不同之处，可与本公司联系。

因文档信息的不准确导致客户产品开发的问题，本公司不负责。本公司保留对该文档的解释权。

深圳市华禹工控科技有限公司

深圳市南山区珠光大道新屋村工业区8栋西座4楼

联系电话：0755-26787502，0755-26786752

官方网址：www.huayusoft.com

销售网址：http:52edk.taobao.com

- 文件说明：

  - HUAYU_P1322 PASTER V1.0.sch  	为PADS2007外部扩展原理图

  - HUAYU_P1322 PASTER V1.0.pcb	为PADS2007外部扩展PCB图

  - HUAYU_P1322 PASTER V1.0.asc     为PADS2007转Protel图，

在Protel DXP中导入即可，PCB封装

  - HUAYU_P1322 PASTER V1.0.pdf	为原理图Acrobat文档

  - P1322_V1.0.sch                   为P1322参考内部电路图，PADS2007

  - P1322_V1.0.pcb                   为P1322参考内部PCB图，PADS2007

注PADS2007为手机常用原理图、PCB图设计工具。

- 简述：

P1322基于MTK6235平台开发，封装向下兼容P1302，仅WIFI脚与LCD背光脚位有差异。建议在熟悉P1302及P1300的基础上，使用P1322.

P1322支持JAVA编程，也支持C语言编程，推荐采用JAVA编程。性能是P1302的13倍。

- 核心理念及意义：

通常的电子设备，80%都有主控系统，比如MCU51、PIC、ARM等等，这部分工作每个项目都在重复设计开发，并且这个部分占整个项目工作量的80%到90%,而各个设备真正要做的部分，比如数据采集等，反而只有10%～20％,本末倒置，严重的影响了项目和产品的开发速度，质量上也无法保证。

P1322开发模块就是一个理想的通用主控系统，让您只关心您真正要做的部分，别让通用琐碎的事情干扰您的项目开发。

颠覆传统MCU51+GPRS模块这种主次颠倒的架构

颠覆传统AT命令转变为Socket接口实现无线网络的方法

颠覆传统软件从零开始搭建变成在系统架构上增减的编写方式

颠覆传统嵌入式软件基于目标开发转变为基于PC JAVA快速开发

颠覆传统需要N人的团队转变为个人电子爱好者也能开发手机

颠覆传统无线网络搭转变为简单的客户端需求开发

降低传统无线网络方案的整体成本，任意嵌入客户应用方案

- 功能说明：

本文档主要描述了P1322智能无线采控模块的硬件特性以及各个功能模块的应用方法。P1322智能无线采集模块是基于MT6235手机平台上开发的一款专门用于嵌入式行业的，集GPRS无线通讯，采集，控制，处理为一体的核心模块，具体功能如下：

208MHz 32bit ARM9处理器

1Gbit Nand Flash & 512Mbit SDRAM

支持4G TF卡

支持USB传输，U盘

支持30/200万 Camera、MP3、MP4，标配30万

支持320*240点阵触摸LCM，最大支持400*240点阵

支持立体声双喇叭输出

支持GSM通话、短消息、彩信、WAP、GPRS传输

支持JAVA编程、C语言编程、客户可定制程序

支持电源管理、低功耗

支持便携式

扩展120Pin硬件接口：

充电脚

电池脚

内部数字接口电压

内部模拟电压

内部数字核心电压

一路ADC

独立16bit LCD接口

音频接口

TF卡接口

SIM卡接口

USB接口

两路串口

Camera接口 可直接支持打印机扩展

5*5按键接口

十二路GPIO口

三路中断接口

- P1322扩展板原理图说明

MIC话筒输入：

MIC输入，注意正负极，MIC的动态内阻建议用2.2K欧姆，E207、E214为压敏电阻，在静电要求不高的情况下可以不焊或者焊33pF电容

  - RECEIVE听筒输出：

FE203、FE204为磁珠，1K欧姆阻抗，在干扰不强的地方采用0欧姆电阻代替。

C209、C210、C211为高频滤波电容，在高频干扰不强的地方，可以不贴。

E203，E204为压敏电阻，在静电不强的地方可以不贴。

听筒内阻为33欧姆。

  - 双声道喇叭输出：

FE205、FE206为磁珠，220欧姆阻抗，在干扰不强的地方采用0欧姆电阻代替。

C212、C213、C214为高频滤波电容，在高频干扰不强的地方，可以不贴。

E205，E206为压敏电阻，在静电不强的地方可以不贴。

单喇叭，可以不用注意喇叭的极性，双喇叭要注意极性，喇叭为8欧姆。

右声道电路原理一样

  - LCM接口：

P1322的LCD屏接口为独立的Intel80接口，包括16bit数据线、片选、读、写以及命令数据切换脚。此外包含了触摸以及背光。一般LCD屏供电电压为2.5V~3.3V。

触摸脚位定义：X+、Y+、X-、Y-,为电阻式触摸，内阻在300~500附近。脚位顺序如下：

触摸屏X+,Y+,X-,Y-定义，正面图，左上角为参考

2.4inch和3.2inch的LCD屏，直接给出了参考电路，原理图封装和PCB封装，都是PADS的。

2.8inch触摸屏接口

LCD屏接口按参考接法即可，但值得注意的是，因为P1322布板非常紧密，内部没有专门的LCD屏的背光电路，而是采用一颗3.3V的LDO来实现的背光驱动，LCD背光采用并联白色LED，四路，共阳极，每路电流在20mA附近。

P1322内部 LCD背光电路

因为背光LED是电流型的，所以需要串联10欧姆电阻限流，注意内部背光控制GPIO口为GPIO40，高电平有效。调节背光亮度可以采用PWM控制GPIO40。

外部需要接4个10欧姆电阻到地作为限流

这个电路有一个缺点，当有GPRS通讯的时候，因为GPRS是TDMA，时分复用，有217Hz的工作频率，电流较大达到2A，在电池电压不足的情况下，因为这个217Hz的频率，会导致LCD屏闪屏，为了解决这个问题，专门增加一个LED背光驱动芯片PAM2701驱动4路LED恒流电路，内部采用电容式pump电路实现升压。

P1322通过LDO输出的LCD_LED-A作为PAM2701的EN脚，输出一一对应，第五脚RSET设置限流的电流大小，C510和C511的电容为升压的存储电容。

  - TF卡、SD卡

TF卡速率在24MHz，频率较高，要靠近P1322，注意供电为VDD，2.8V,跟P1322的VDD连接，加一个退藕滤波，要求在100nF以上

  - Camera：

摄像头供电主要有三个：VDD 2.8V数字接口，AVDD 2.8V模拟电压，Vcore 1.8V内核电压。P1322支持30，200万摄像头，默认是30万，格科微的。

  - 按键：

开机键

建议开关机键加一个ESD抗静电器件，其他按键可以增加33pF电容到地，以提高抗静电和干扰。

按键问题还有一个最重要的地方，就是按键是最频繁被挤压的，尤其是快递行业，所以需要考虑按键的受力问题，避免因为按键引起的PCB受力问题，有些BGA芯片存在这个问题，P1322因为是一个整体模块，这方面问题不大。

  - SIM卡接口:

C407、C406、C408为抗干扰电容，33pF，C410为退藕电容。SIM卡跟P1322不要太远。

  - 充电、USB、串口

mini-USB接口，为GND、NC、D+、D-、VCC

其中NC跟电池正极接，D+为USB Slave的D+和串口1的MT6235的RXD1的复用脚，

D-为USB Slave的D-和串口1的MT6235的TXD1复用脚。VCC跟P1322的充电脚连接。

/***************************************************/

D-＆TXD1，D+＆RXD1的复用通过SGM4717模拟开关来实现。当VCHG为低时，默认为串口，当VCHG为高时，充电或者USB U盘。接口部分电路视客户具体情况而定。

DC充电头

手持式设备，经常插拔充电，miniUSB不适合频繁充电，建议采用专门的DC插座，并且DC插座一定要用破板式插座，不能是贴片的插座，不然DC座很容易把PCB板弄坏。

低电压快速充电

当有些时候，电池电压过于低，导致长时间无法开机，需要加入预充电电路，Vchg 5V电压通过两个二极管1.4V压降及5.1欧姆电阻限流，给电池充电。

  - 按键灯:

这个就非常简单了，不谈了。

  - 天线：

WIFI与BT天线一样，都工作在2.4G上，一般采用陶瓷1/4波长天线。天线一般靠板边，天线位置上下不得敷铜，尤其是地，地敷铜一般要跟天线保留2mm间距。天线一边靠板子边缘。

手机天线一般建议客户用单极性天线即可，7cm（900MHz的1/4波长）长度的铜线，注意铜线不要靠近主板，主要是不要让天线跟主板或者主地距离太短，起码要有1cm的距离，便于能量辐射。还有天线附近不要有太强的干扰源。同样，手机天线的馈点位置不得有地，不然会导致阻抗偏低而能量无法辐射。

手机天线方面，请参考http://www.eefocus.com/wangsw/blog/10-04/188389_c37ea.html

  - 后备电池：

后备电池为1.5V电压，在要求断电时间不高的地方，可以用电容代替，比如4.3V 47uF。

外部电池不接也可以工作

- P1322模块引脚说明

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y- | 触摸屏Y－ | 上面引线 |
| 2 | NC | 空脚，必须悬空 | 不得与任何东西接 |
| 3 | NC | 空脚，必须悬空 | 不得与任何东西接 |
| 4 | NC | 空脚，必须悬空 | 不得与任何东西接 |
| 5 | NC | 空脚，必须悬空 | 不得与任何东西接 |
| 6 | NC | 空脚，必须悬空 | 不得与任何东西接 |
| 7 | NR | 空脚，必须悬空 | 不得与任何东西接 |
| 8 | NLD15 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 9 | NLD14 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 10 | NLD13 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 11 | NLD12 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 12 | NLD11 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 13 | NLD10 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 14 | NLD9 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 15 | NLD8 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 16 | NLD7 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 17 | NLD6 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 18 | NLD5 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 19 | NLD4 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 20 | NLD3 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 21 | NLD2 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 22 | NLD1 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 23 | NLD0 | LCD和NANDFLASH总线数据脚 |  |
| 24 | LRSTB | LCD复位脚 | 低电平有效 |
| 25 | LCD_WR | LCD写动作脚 | 低电平有效 |
| 26 | LCD_RS | LCD命令/数据选择脚 | 低电平有效 |
| 27 | LCD_CS | LCD片选脚 | 低电平有效 |
| 28 | LCD_RD | LCD读动作脚 | 低电平有效 |
| 29 | ANT_BT | 蓝牙天线 | 接蓝牙天线 |
| 30 | LCD_LED-A | 共阳并联背光驱动输出脚 | 接并联LED＋，3.3V LDO输出 |
| 31 | GND | 地 |  |
| 32 | ANT_WIFI | WIFI天线 | 跟蓝牙天线一样，接2.4G天线 |
| 33 | GND | 地 |  |
| 34 | VCHG | 充电输入脚 | 5~6V输入 |
| 35 | VBAT | 供电电池电源输入脚 | 3.5~4.0V,推荐3.8V，电流较大，建议补焊锡 |
| 36 | GND | 地 |  |
| 37 | VDD | 2.8V数字电源输出 |  |
| 38 | AVDD | 2.8V模拟电源输出 |  |
| 39 | VCORE | 1.8V数字电源输出 |  |
| 40 | VDD_RTC | 备用电池供电输入脚 | 不用备用电池可接电容 |
| 41 | VSIM | SIM卡供电脚，2.8V/1.8V |  |
| 42 | SIM_IO | SIM卡数据通讯脚，默认速率9600bps |  |
| 43 | SIM_RST | SIM卡复位脚 |  |
| 44 | SIM_CLK | SIM卡时钟脚，频率3.579545MHz |  |
| 45 | PWRKEY | 开机按键脚 | 此脚接地就开机 |
| 46 | KROW5 | 按键行扫描脚 |  |
| 47 | KROW4 | 按键行扫描脚 |  |
| 48 | KROW3 | 按键行扫描脚 |  |
| 49 | KROW2 | 按键行扫描脚 |  |
| 50 | KROW1 | 按键行扫描脚 |  |
| 51 | KROW0 | 按键行扫描脚 |  |
| 52 | KCOL5 | 按键列扫描脚 |  |
| 53 | KCOL4 | 按键列扫描脚 |  |
| 54 | KCOL3 | 按键列扫描脚 |  |
| 55 | KCOL2 | 按键列扫描脚 |  |
| 56 | KCOL1 | 按键列扫描脚 |  |
| 57 | KCOL0 | 按键列扫描脚 |  |
| 58 | GND | 地 |  |
| 59 | GSM_ANT | 手机射频天线 |  |
| 60 | GND | 地 |  |
| 61 | CMDATA0 | 摄像头数据线 |  |
| 62 | CMDATA1 | 摄像头数据线 |  |
| 63 | CMDATA2 | 摄像头数据线 |  |
| 64 | CMDATA3 | 摄像头数据线 |  |
| 65 | CMDATA4 | 摄像头数据线 |  |
| 66 | CMDATA5 | 摄像头数据线 |  |
| 67 | CMDATA6 | 摄像头数据线 |  |
| 68 | CMDATA7 | 摄像头数据线 |  |
| 69 | CMHREF | 摄像头行同步信号 |  |
| 70 | CMVREF | 摄像头场同步信号 |  |
| 71 | CMRST | 摄像头复位脚 |  |
| 72 | CMPDN | 摄像头使能脚 |  |
| 73 | CMPCLK | 摄像头数据同步时钟输入 |  |
| 74 | CMMCLK | 摄像头主时钟输出 |  |
| 75 | GPIO15_SCL | 摄像头IIC时钟 |  |
| 76 | GPIO16_SDA | 摄像头IIC数据 |  |
| 77 | GND | 地 |  |
| 78 | GPIO26_KP_BL | 键盘灯开关控制脚 |  |
| 79 | GPIO28_LPCE2B | 通用GPIO,常用电源控制 |  |
| 80 | GPIO49 | 通用GPIO |  |
| 81 | GPIO73 | 通用GPIO |  |
| 82 | GPIO57 | 通用GPIO |  |
| 83 | GPIO64 | 通用GPIO |  |
| 84 | MCDA0 | SD卡数据线 |  |
| 85 | MCDA1 | SD卡数据线 |  |
| 86 | MCDA2 | SD卡数据线 |  |
| 87 | MCDA3 | SD卡数据线 |  |
| 88 | MCCK | SD卡时钟信号 |  |
| 89 | MCCMD | SD卡状态控制脚 |  |
| 90 | GND | 地 |  |
| 91 | SPKR+ | 右声道正差分输出 | 驱动8欧姆，1W喇叭 |
| 92 | SPKR- | 右声道负差分输出 | 驱动8欧姆，1W喇叭 |
| 93 | SPKL+ | 左声道正差分输出 | 驱动8欧姆，1W喇叭 |
| 94 | SPKL- | 左声道负差分输出 | 驱动8欧姆，1W喇叭 |
| 95 | SPKP | 听筒正差分输出 | 驱动33欧姆，250mW喇叭 |
| 96 | SPKN | 听筒负差分输出 | 驱动33欧姆，250mW喇叭 |
| 97 | MICP | 外部耳机MIC单端输入 | MIC采用2.2K欧姆内阻 |
| 98 | AUDIO_OUTR | 右声道耳机单端输出 | 驱动33欧姆耳机 |
| 99 | AUDIO_OUTL | 左声道耳机单端输出 | 驱动33欧姆耳机 |
| 100 | EXT_MICN0 | 主MIC负输入脚 | MIC采用2.2K欧姆内阻 |
| 101 | EXT_MICP0 | 主MIC正输入脚 | MIC采用2.2K欧姆内阻 |
| 102 | AU_INL | 外部左声道音频输入 |  |
| 103 | AU_INR | 外部右声道音频输入 |  |
| 104 | ADC1 | ADC输入脚 | 最大测量电压2.5V |
| 105 | GND | 地 |  |
| 106 | URXD1 | 串口1接收脚 |  |
| 107 | UTXD1 | 串口1发送脚 |  |
| 108 | URXD2 | 串口2接收脚 |  |
| 109 | UTXD2 | 串口2发送脚 |  |
| 110 | NC | 悬空 |  |
| 111 | NC | 悬空 |  |
| 112 | GPIO44/EINT3 | 通用GPIO或者中断输入脚 |  |
| 113 | GPIO47/EINT6 | 通用GPIO或者中断输入脚 |  |
| 114 | GPIO48/EINT7 | 通用GPIO或者中断输入脚 |  |
| 115 | GPIO50 | 通用GPIO脚 |  |
| 116 | EXT_USB_DP | USB差分数据线正极 | USB SLAVE |
| 117 | EXT_USB_DM | USB差分数据线负极 | USB SLAVE |
| 118 | X+ | 触摸屏X＋ | 右边引线 |
| 119 | Y+ | 触摸屏Y＋ | 下面引线 |
| 120 | X- | 触摸屏X－ | 左边引线 |